## Slide 1: 연세대 전기전자 1학년 창의 경진대회
쿼드콥터 기술 설명
2015. 6. 18

## Slide 2: 목차
1. 대회 소개
2. AR Drone 소개
핸드폰 조작법
프로그램 설계
대회 진행 규칙

## Slide 3: 대회 소개

## Slide 4: 경기 내용
1) 쿼드콥터 이용한 레이싱 경기
2) 쿼드콥터 항법 시스템 설계
3) 창의적 쿼드콥터 비행
대회 소개
연세대 전기전자 1학년
창의 경진대회
참가자격 : 연세대 전기전자 1학년
기 간 : 방학기간 (2015. 6~8)
대 상 : 4팀 (팀당 4~6명)
주 제

## Slide 5
1) 도착 시간
: 빨리 착륙한 순서대로 점수 부여
2) 이동 거리
: 장애물 통과하며 이동한 거리에 따른 점수 부여
3) 착륙 정확도
: 착륙 위치에 따른 점수 부여
4) 통과형 장애물 통과 여부
: 통과형 장애물 (훌라후프) 통과 시 점수 부여
5) 모양 그리기
: ∞ 또는 00 모양의 정확도에 따라 점수 부여
6) 자유 주제
: 기술 독창성 및 난이도에 따른 점수 부여
※ 팀당 2번 시도하여 높은 점수로 평가
구분 | 세부 평가 항목 | 점수
핸드폰 레이싱 (100점) | 도착 시간 | 20
 | 이동 거리 | 40
 | 착륙 정확도 | 20
 | 통과형 장애물 통과 | 20
매트랩 레이싱 (100점) | 도착 시간 | 20
 | 이동 거리 | 20
 | 착륙 정확도 | 20
 | 통과행 장애물 통과 | 20
 | 모양 그리기 | 20
자유주제 | 창의적 쿼드콥터 시범 | 100
점수 기준
대회 소개
핸드폰 레이싱 (100점) + 매트랩 레이싱 (100점) + 자유 주제 (100점) = 300점
변경될 가능성이 있음

## Slide 6
수평
장애물
통과형 장애물
(선택형)
수직
장애물
착륙
포인트
출발
포인트
경기장 소개
대회 소개

## Slide 7
대회 소개
경기 내용 ( 동영상 1 )

## Slide 8
대회 소개
경기 내용 ( 동영상 2 )

## Slide 9
경기장 도면
대회 소개
단위 (mm)
: 최종 규격은 조금 변경될 수 있음

## Slide 10
경기장 설치 예정 위치
대회 소개
1
2
책상 설치 위치
경기장 설치 위치

## Slide 11
물건 옮기기
편대 비행
그림 그리기
자유 주제 (예)
대회 소개
물건
적재
물건 전달
높이 변화를 통해 적재 발생 감지

## Slide 12
안전 규정
대회 소개
1) 테스트 환경 준수
실내, 바람 영향 없는 곳에서 진행
주변 장애물과의 충분한 안전 거리 확보
바닥이 무늬가 없는 곳에서 실험하지 말 것
2) 안전 수칙 숙지
쿼드콥터 날개로 인한 부상에 주의
쿼드콥터 보호대를 꼭 사용 착용하고 비행
쿼드콥터 고장 시 바로 연락
부주의로 인한 상해에 주의, 보험이 되지 않음

## Slide 13
대회 일정
대회 소개
대회 소개 ( 6 / 18 )
: 대회 소개와 기본적인 기술 설명
기술 미팅 ( 7 / 06 )
: 참가자들의 기술적인 어려움 해결 및 보충
중간 점검 ( 8 / 03 )
: 중간 진행사항 확인 경기 내용 재확인
대회 ( 8 / 31 )

## Slide 14
AR Drone 소개

## Slide 15
1GHz ARM processor on-Board
800MHz video DSP processor
3 axis Gyroscope
3 axis accelerometer
3 axis magnetometer
Pressure sensor
Ultrasound sensor
60 fps vertical QVGA camera
AR Drone 소개
AR Drone

## Slide 16
Linux System 쿼드콥터
SDK (Software Development Kit ) 제공
Telnet 통신 이용하여 Linux System 접근 가능
TCP/IP Socket 통신 이용하여 비행 명령 가능
AR Drone 소개
AR Drone

## Slide 17
핸드폰 조작법

## Slide 18
1. AR.FreeFlight 어플 설치
(안드로이드 및 아이폰 지원)
휴대폰 조작법
AR Drone

## Slide 19
2. AR Drone에 배터리를 연결
3. 핸드폰 Wi-Fi를 ardrone과 연결
(AR Drone SSID : ardrone2_XXXXXX)
AR Drone
ardrone_057730
휴대폰 조작법 소개

## Slide 20
AR Drone
4. 설치된 어플 실행
휴대폰 조작법 소개

## Slide 21
5. PILOTING 선택
AR Drone
휴대폰 조작법 소개

## Slide 22
AR Drone
이착륙
이동
(버튼
누르고
기울이기)
고도
/
방향
조절
카메라전환
Wi-Fi
배터리
휴대폰 조작법 소개

## Slide 23
AR Drone
휴대폰 조작 동영상

## Slide 24
프로그램 설계

## Slide 25
프로그램 설계 개요
프로그램 설계
MATLAB 이용한 AR Drone 조작법 설명
AR Drone TCP/IP 통신 이용하여 동작
MATLAB 에서 제공되는 TCP/IP 이용하여 AR Drone 제어

## Slide 26
WiFi 연결 통한 AR Drone 접근
AR Drone 배터리 연결
WiFi 목록 중 ardrone2_XXXXXX 연결
프로그램 설계

## Slide 27
MATLAB 화면 설명
1. Current Folder
2. Command Window
3. Workspace
4. History
1
2
3
4
프로그램 설계

## Slide 28
MATLAB Current Folder 설정
Current Folder를 ARDrone.m
파일 위치 이동
프로그램 설계

## Slide 29
AR Drone 조작 변수 호출
ad = ARDrone() 입력
ad는 변수명 (변경 가능)
상태 출력 확인
프로그램 설계

## Slide 30
AR Drone Control Panel 호출
ad.control
3. ad.control 입력
키보드로 조작 및
상태 확인 가능
프로그램 설계

## Slide 31
AR Drone 키보드 맵 예제
Q : 종료
Space : 착륙
Shift : 호버링
Enter : 이륙
↑ ↓ : 고도조절
← → : 방향조절
W,A,S, D : 이동
프로그램 설계
※ 제공 코드에서는 모두 구현되어 있지 않습니다.

## Slide 32
AR Drone 키보드 입력 코드
프로그램 설계
제공 코드 ARDrone.m 파일 내용
Line 242 – 272 내용 수정을 통하여 키보드 입력에 따른 쿼드콥터 움직임 설정 가능
w 키입력시 전진, s 입력시 후진
다음 코드를 완성시켜야 원격 조정이 가능함

## Slide 33
AR Drone 상태 변수 목록
프로그램 설계
Drone State
Battery Voltage
Pitch
Roll
Yaw
Altitude
X_Velocity
Y_Velocity
X_velocity
Y_velocity
Altitude

## Slide 34
AR Drone 명령어 호출 방법
프로그램 설계
Takeoff() : 이륙
land() : 착륙
emergency() : 비상 착륙
높이 조절
좌우 움직임
앞뒤 움직임
좌우 회전
moveUp moveDown moveLeft moveRight moveForward moveReverse rotateLeft rotateRight

## Slide 35
Move 변수 이용한 조작법
프로그램 설계
move(①, [ ② ③ ④ ⑤ ], ⑥)
① : Ar Drone 변수
② : 앞 / 뒤 속도 입력 [ -1 ~ 1 ]
③ : 좌 / 우 속도 입력 [ -1 ~ 1 ]
④ : 상 / 하 속도 입력 [ -1 ~ 1 ]
⑤ : 좌 / 우 회전 속도 입력 [ -1 ~ 1 ]
⑥ : time input 0.1s
Example) move(ad, [0 0 0 -1], 5) : 0.5 초 시간 동안 1의 속도로 우회전으로 이동
※ ‘ESC’ 버튼을 통해
비상 정지 가능

## Slide 36
‘ㅁ’ 형태 이동 프로그램 설계
프로그램 설계
1
2
3
4
3
2
1
4
※ ‘ESC’ 버튼을 통해 비상 정지 가능
키 입력 윈도우

## Slide 37: Move Code
프로그램 설계
% Log 기록
% 속도 입력이 0 일 때 Hover
% Key 입력 확인 비상 정지
% 진행 종료 후 Hover
※ Move 함수는 변경 가능합니다.

## Slide 38
프로그램 사용 동영상
프로그램 설계

## Slide 39
AR Drone 항법 정보 확인 방법
프로그램 설계
Plot(①)
① : 그래프로 출력 원하는 변수 입력
p(:,1) : Pitch
p(:,2) : Yaw
p(:,3) : Roll
p(:,4) : Altitude
p(:,5) : X_Velocity
p(:,6) : Y_Velocity

## Slide 40
AR Drone 항법 시스템 설계 예시
프로그램 설계
목적지 이동
항법 정보
확인
오차 보정
원래 목적지
실제 도착위치
오차 보정
명령 경로
실제 이동 경로
※ 항법 정보에 오차가 있을 수 있음

## Slide 41
AR Drone TCP/IP 접근 방법
프로그램 설계
ARDrone_SDK_1_7_Developer_Guide
Page 68 – 88
TCP/IP Socket을 통한 AT Command List 제공
ARDrone.m 파일 수정을 통해 적용 가능

## Slide 42
AR Drone TCP/IP 접근 방법
프로그램 설계
SDK Guide, Page 73 altitude_max 조절 명령에 대한 설명 제공
takeoff 높이 조절
290718208 는 16진수로 11540200 으로 2의 9승수의 자리가 1에 해당한다.
11540000 : Land
11540200 : Takeoff

## Slide 43
대회 진행 규칙

## Slide 44
대회 진행 규칙
휴대폰 조작 레이싱 규칙
카메라 화면을 통해서 레이싱 진행
경기장에서 등지고 휴대폰을 통해 컨트롤하여 경기 수행
바닥 카메라와, 전방 카메라 이용

## Slide 45
매트랩 레이싱 – 모양 그리기
프로그램 설계
다음 모양으로 쿼드콥터를 이동
매트랩 코드를 통해 동작해야하며 원격 조정 허용 하지 않음
move 함수를 통해 구현
∞ or 00

## Slide 46
매트랩 레이싱 규칙
프로그램 설계
쿼드콥터의 진행 상항을 관찰하며 매트랩 키보드 원격 조작을 통해 진행 가능 – 방법 ①
매트랩 코드 시퀸스를 통하여 레이싱을 진행 가능 – 방법 ②
두 가지 방법 중 어떠한 방법으로 진행하여도 상관없습니다.

## Slide 47
Q & A